## Slide 1
ECU
RUNTIME
APPLICATION
AUTOMOTIVE SOFTWARE STANDARD
AUTOSARとは何か
— 特に Adaptive Platform を中心に —
車載以外の分野の技術者／新人エンジニア向け 入門解説（約15分）
出典：MONOist 連載「AUTOSARを使いこなす」（鈴村延保, ITmedia）を基に構成
Notes: 本日は、車載ソフトウェアの標準である AUTOSAR を、車載以外の分野の方や新人の方に向けて、背景から解説します。特に新しい Adaptive Platform に重点を置きます。全15枚、1枚あたり約1分、合計15分を予定しています。出典は MONOist の連載『AUTOSARを使いこなす』です。専門外でも、皆さんが普段触れている Linux や C++、サービス指向といった技術と地続きの話として聞いていただければと思います。

## Slide 2
02
AGENDA
本日の流れ
「全体像 → Classic → Adaptive → 使い分けと今後」の順に積み上げます
AUTOSARの全体像
そもそも何か／なぜ標準化が必要だったか／基本思想
Classic Platform (CP)
従来からの基盤。3階層構造と、得意・不得意
Adaptive Platform (AP)
登場の背景／アーキテクチャ／CPとの関係（本日の主題）
使い分けと最近の動向
CP/APの比較、SDV（ソフトウェア定義車両）との関係
02
AUTOSAR入門 — Adaptive Platformを中心に
Notes: 進め方です。まず AUTOSAR とは何かという全体像と、なぜ標準化が必要になったのかという背景。次に従来からの Classic Platform の基本構造。そして本日の主題である Adaptive Platform を、登場の背景・アーキテクチャ・Classic との関係の順に。最後に両者の使い分けと、いま業界で話題の SDV との関係に触れます。専門外の方が全体像をつかむことを最優先にします。

## Slide 3
03
DEFINITION
そもそも AUTOSAR とは
「標準化団体」と「標準仕様」の両方を指す言葉です
名前の由来
AUTomotive
Open
System
ARchitecture
＝ 車載のための、共通のシステム基盤
標準化団体としての顔
2003年設立。完成車メーカー・サプライヤ・半導体・ツールベンダが参加する国際的な開発パートナーシップ。
標準仕様としての顔
車載ECU向けソフトウェアの共通アーキテクチャと、各種インタフェースの仕様群。
実車への適用
すでに量産車のECUソフトウェアで広く使われ、事実上の標準になっている。
03
AUTOSAR入門 — Adaptive Platformを中心に
Notes: AUTOSAR は AUTomotive Open System ARchitecture の略です。ポイントは、この言葉が二つの意味を持つことです。一つは『標準化団体』。2003年に設立され、完成車メーカー、部品サプライヤ、半導体メーカー、ツールベンダが参加する国際的な団体です。もう一つは、その団体が作る『標準仕様』そのもの。車載ECUのソフトウェアをどう作るかという共通の設計図です。そしてこれは机上の話ではなく、すでに量産車で広く使われている事実上の標準だ、という点を押さえてください。

## Slide 4
04
BACKGROUND
なぜ標準化が必要だったのか
車載ソフトの「規模の爆発」と「再利用の困難さ」が出発点
ECU数の増大
1台の車に数十〜100個超の電子制御ユニット。機能追加のたびに増え続けた。
ソフト規模の爆発
安全・快適・環境性能の要求で、車載ソフトの行数が急増。
再利用の困難さ
メーカー・サプライヤごとに個別最適化。同じ機能を毎回作り直していた。
ハードとの密結合
マイコンを変えるとソフトを作り直し。移植コストが大きかった。
結論： 個社ごとの作り込みでは立ち行かない。「共通の土台」を業界で作り、その上で各社が競う、という発想が生まれた。
04
AUTOSAR入門 — Adaptive Platformを中心に
Notes: なぜ標準化が必要だったか。背景は四つです。まず、1台の車に載るECUの数が数十から100個を超えるまで増えたこと。次に、安全・快適・環境への要求でソフトウェアの規模が爆発的に増えたこと。三つ目に、メーカーやサプライヤごとに個別最適化され、同じような機能を毎回ゼロから作り直していたこと。四つ目に、ソフトとハードが密結合していて、マイコンを変えると作り直しになっていたこと。ここから、業界で共通の土台を作り、その上で各社が競う、という発想が生まれました。

## Slide 5
05
PHILOSOPHY
AUTOSARの基本思想
「ハードとソフトの分離」が、再利用と相互運用を可能にする
ハードとソフトの分離
アプリは共通インタフェース越しに動く。マイコンの違いは下の層が吸収する。
ソフトウェアの再利用
標準化された部品（コンポーネント）を、車種やサプライヤをまたいで使い回せる。
相互運用性
共通のインタフェース定義により、異なるベンダのソフト同士を組み合わせられる。
合言葉 “Cooperate on standards, compete on implementation” — 標準では協調し、実装で競争する。
05
AUTOSAR入門 — Adaptive Platformを中心に
Notes: 基本思想は三つの柱で理解できます。中心にあるのは『ハードウェアとソフトウェアの分離』。アプリケーションは共通インタフェース越しに動き、マイコンの違いは下の層が吸収します。これが効くと、二つ目の『ソフトウェアの再利用』が可能になります。標準化された部品を車種やサプライヤをまたいで使い回せる。三つ目が『相互運用性』。共通のインタフェース定義のおかげで、異なるベンダのソフトを組み合わせられます。象徴的なのが『標準では協調し、実装で競争する』という考え方です。

## Slide 6
06
CLASSIC PLATFORM
Classic Platform (CP) の概要
従来からの基盤。3階層の積み重ねで「ハードを隠す」
Application Layer
ソフトウェアコンポーネント（SW-C）＝ 機能の部品
RTE （Runtime Environment）
部品間をつなぐ通信路。VFBを実体化
BSW （Basic Software / OSを含む）
ドライバ・通信・診断など。ハード差を吸収
マイコン（ハードウェア）
特徴
静的な構成 — 起動時に構成が決まる。実行中に増えたりしない
静的OSベース — OSEK/VDX系の小さなOS。決められたタスクを確実に回す
ハードリアルタイム性 — 決められた時間内に必ず処理。制御系で重要
C言語 / 小規模マイコン — 限られたメモリ・性能の組み込みマイコン向け
主な用途：制御系ECU — エンジン、ブレーキ、ボディなど
06
AUTOSAR入門 — Adaptive Platformを中心に
Notes: 従来からある Classic Platform、略してCPです。構造はシンプルで、三つの層の積み重ねです。一番上が Application Layer。ここに SW-C と呼ばれるソフトウェア部品が並びます。真ん中が RTE。部品同士をつなぐ通信路で、設計上の仮想バス VFB を実体化したものです。一番下が BSW、基本ソフトウェアで、OSやドライバ、通信、診断などが入り、マイコンの違いを吸収します。特徴は、静的な構成、小さな静的OS、ハードリアルタイム性、C言語と小規模マイコン。用途はエンジンやブレーキ、ボディといった制御系ECUです。確実性が命の世界だと押さえてください。

## Slide 7
07
TURNING POINT
CPだけでは足りなくなった
自動運転・コネクテッドが、まったく違う要求を持ち込んだ
CPが得意な領域
決められた制御を確実に
ミリ秒単位の周期処理
小さく・軽く・止まらない
限られた資源で堅く動く
安全性とリアルタイム性優先
誤動作が許されない
新時代が突きつける要求
大量データの処理 — カメラ・LiDAR・センサフュージョン
車外との動的な通信 — クラウド連携・V2X・OTA更新
高性能プロセッサ — GPU・マルチコア／メニーコア
後からの機能追加・更新 — アプリを動的に入れ替える
→ 静的・小規模マイコン前提のCPでは、これらに応えきれない
07
AUTOSAR入門 — Adaptive Platformを中心に
Notes: ところが、自動運転やコネクテッドの時代になって、CPだけでは足りなくなりました。左がCPの得意分野。決められた制御を確実に、小さく軽く止まらず、安全性とリアルタイム性を最優先する世界です。一方で右、新時代の要求はまったく性質が違います。カメラやLiDARの大量データ処理、クラウドやV2X、OTAといった車外との動的な通信、GPUやマルチコアといった高性能プロセッサ、そしてアプリを後から追加・更新したいというニーズ。静的で小規模なマイコンを前提とするCPでは、これらに応えきれない。ここが大きな転換点になりました。

## Slide 8
08
WHY ADAPTIVE
Adaptive Platform 登場の4つの駆動要因
運転支援・自動運転を量産車へ載せるために求められたもの
コネクティビティ
車内だけでなく車外の様々な相手との、大容量で動的な通信に対応する。
高性能演算（HPC）
大量メモリ・GPU・マルチコア／メニーコアといった高性能ハードを使う。
既製品・OSSの活用
市販部品やオープンソースを積極活用し、膨れ上がる開発規模に対応する。
安全性
サイバーセキュリティを含む広義の安全性に、高い水準で応える。
補足 CPはハードリアルタイム性・安全性を優先する設計のため、これら全てを同時に満たすのは難しい。そこで別の土台＝APが用意された。
08
AUTOSAR入門 — Adaptive Platformを中心に
Notes: ここからが本日の主題、Adaptive Platform、APです。連載によれば、運転支援や自動運転を量産車に本格投入するために、四つの要素が求められました。一つ目はコネクティビティ。車外のさまざまな相手との大容量で動的な通信。二つ目は高性能演算、HPC。GPUやマルチコアを使うこと。三つ目は既製品・オープンソースの活用で、膨らむ開発規模に対応すること。四つ目はサイバーセキュリティを含む広義の安全性。補足として、CPはハードリアルタイム性と安全性を優先する設計なので、これらを全部同時に満たすのは難しい。だから別の土台としてAPが用意された、という関係です。

## Slide 9
09
RELATIONSHIP
置き換えではなく「適材適所」
APはCPを廃止しない。両者は併存し、役割で使い分ける
重要： Adaptive Platform は Classic Platform を置き換えるものではありません。性質の異なる二つの基盤が、同じ車の中で共存します。
Classic Platform
確実・堅実な制御の担い手
用途：エンジン制御、ブレーキ、ステアリング、ボディ系
性格：止まらない・速い・安全（ハードリアルタイム）
Adaptive Platform
高機能・大規模処理の担い手
用途：自動運転、センサ統合、車載HPC、ゲートウェイ
性格：柔軟・高性能・つながる（動的・後から更新）
09
AUTOSAR入門 — Adaptive Platformを中心に
Notes: ここで誤解しやすい点を一つ。APはCPを置き換えるものではありません。性質の異なる二つの基盤が、同じ車の中で共存します。Classic Platform は、確実で堅実な制御の担い手。エンジン、ブレーキ、ステアリング、ボディ系。止まらない・速い・安全が身上です。Adaptive Platform は、高機能で大規模な処理の担い手。自動運転、センサ統合、車載の高性能コンピューティング、ゲートウェイ。柔軟・高性能・つながる、そして後から更新できる、というのが特徴です。要するに適材適所、と覚えてください。

## Slide 10
10
ARCHITECTURE
Adaptive Platform のアーキテクチャ
ARAという土台の上で、AAが独立プロセスとして動く
Adaptive Application（AA）
APのアプリ。各AAが独立プロセスとして動く
ARA
AUTOSAR Runtime for Adaptive Applications
C++インタフェースで上のAAへ機能を提供
OS（POSIXベース）
Machine（実プロセッサ／仮想マシン）
CPと層の作りが違う — CPは BSW/RTE/App の3層。APは ARA の上に AA が載る形。
POSIXベースのOS — 汎用OSに近い動的な土台。Linux/QNX系の世界観に近い。
言語は C++ — インタフェースはC++で定義。CPのSW-Cはそのまま流用できない。
各AAは独立プロセス — メモリ空間・名前空間が分離。一つが落ちても波及しにくい。
Machineは仮想でも可 — 実プロセッサのほか、ハイパーバイザ上の仮想マシンでも動く。
10
AUTOSAR入門 — Adaptive Platformを中心に
Notes: APのアーキテクチャです。左の図を下から見てください。土台に Machine、これは実プロセッサのこともあれば、ハイパーバイザ上の仮想マシンのこともあります。その上にPOSIXベースのOS。汎用OSに近い動的な土台で、皆さんが使うLinuxやQNXの世界観に近いです。さらにその上が ARA、AUTOSAR Runtime for Adaptive Applications。これがCPのRTEとBSWに相当する部分で、C++のインタフェースで機能を提供します。一番上がアプリである AA。重要なのは、各AAが独立したプロセスとして、それぞれメモリ空間を分けて動くこと。一つが落ちても全体に波及しにくい。そしてCPのSW-Cはそのままは使えません。ARAはRTEとは別物だからです。

## Slide 11
11
INSIDE ARA
ARAの中身：16のFunctional Cluster
機能のまとまり（FC）が、大きく2つのグループに分かれる
AP Foundation
基盤グループ（Library-based）
APの基本機能を提供するライブラリ群。
利用の仕方：
・手続き呼び出し（Procedure call）
・またはプロセス間通信（IPC）経由
AP Services
サービスグループ（Service-based）
APにおける基本サービス群。
利用の仕方：
・Communication Management（CM）経由
・サービスとして提供／利用する
ポイント CPのように内部の階層構造を細かく定めるのではなく、「AAから使える機能・サービス」を規定する形をとる。
11
AUTOSAR入門 — Adaptive Platformを中心に
Notes: ARAの中身をもう一段掘ります。ARAは Functional Cluster、機能のまとまりが16個集まってできています。これが大きく二つのグループに分かれます。左が AP Foundation、基盤グループです。APの基本機能を提供するライブラリ群で、手続き呼び出しか、プロセス間通信IPC経由でAAから使います。右が AP Services、サービスグループ。APの基本サービス群で、Communication Management、CM経由でやりとりします。ポイントは、CPのように内部の階層構造を細かく定めるのではなく、『AAから使える機能やサービス』として規定する形をとっていることです。実装の中身よりインタフェースを重視する、という設計思想の違いがここに表れています。

## Slide 12
12
SERVICE-ORIENTED
サービス指向アーキテクチャ（SOA）
AP通信の中核。提供者と利用者が動的に結びつく
サービス提供者
（Server / Provider）
Communication
Management
発見して仲介
サービス利用者
（Client / Consumer）
動的な結合
実行時にサービスを発見（service discovery）して接続。固定配線ではない。
車内・車外をまたぐ
SOME/IP等のプロトコルで、ECU間からクラウドまで柔軟に連携。
後付け・更新に強い
機能をサービス単位で追加・差し替えしやすい。
12
AUTOSAR入門 — Adaptive Platformを中心に
Notes: 前のスライドで出てきた Communication Management、CMを中心に、APの通信はサービス指向アーキテクチャ、SOAで作られています。図のように、サービスの提供者と利用者がいて、その間をCMが仲介します。固定配線ではなく、実行時にサービスを発見して、動的に結びつくのが特徴です。これにより、ECU間からクラウドまで、車内・車外をまたいで柔軟に連携できます。プロトコルとしてはSOME/IPなどが使われます。そして機能をサービス単位で後から追加したり差し替えたりしやすい。CPの静的な信号ベースの通信とは、考え方がかなり違います。ITの世界のマイクロサービスを思い浮かべると理解しやすいと思います。

## Slide 13
13
AT A GLANCE
Classic と Adaptive の比較
同じAUTOSARでも、土台も世界観も大きく異なる
観点 | Classic Platform | Adaptive Platform
OS／土台 | OSEK/VDX系の静的OS | POSIXベースの動的OS
リアルタイム性 | ハードリアルタイム | 柔軟（高性能・大規模処理向き）
主な言語 | C | C++
構成 | 静的（起動時に固定） | 動的（プロセス分離・後から更新）
通信 | 信号ベース（固定的） | サービス指向（SOA／動的発見）
主な用途 | 制御系ECU（エンジン・ブレーキ等） | 高機能系（自動運転・HPC・GW）
13
AUTOSAR入門 — Adaptive Platformを中心に
Notes: ここで一度、二つを表で並べて整理します。OSはCPがOSEK/VDX系の静的OS、APがPOSIXベースの動的OS。リアルタイム性はCPがハードリアルタイム、APは柔軟で大規模処理向き。言語はCPがC、APがC++。構成はCPが起動時に固定の静的、APはプロセス分離で後から更新できる動的。通信はCPが固定的な信号ベース、APがサービス指向。用途はCPが制御系ECU、APが自動運転やHPC、ゲートウェイといった高機能系。同じAUTOSARという名前でも、土台も世界観もかなり違う、という点が一目で分かると思います。

## Slide 14
14
RECENT TRENDS
最近の動向：SDVとの関係
ソフトウェア定義車両（SDV）が、AUTOSARの追い風になっている
SDV（Software Defined Vehicle）とは： 車の価値や機能を、ハードではなくソフトウェアで定義・更新していく考え方。
再利用・相互運用の再評価
SDVを支える基盤として、AUTOSARの「共通化」の価値が改めて重視されている。
インテグレーションが鍵
多数のソフトをどう組み合わせ統合するかが、SDV時代の中心テーマに。
オープンソースの波
従来の仕様駆動に加え、コードを先に動かす「Code First」的な流れも議論されている。
APの役割拡大
高機能・つながる・更新できる領域で、Adaptive Platformが中心的な役割を担う。
14
AUTOSAR入門 — Adaptive Platformを中心に
Notes: 最近の動向です。いま自動車業界では SDV、ソフトウェア定義車両がキーワードになっています。車の価値や機能を、ハードではなくソフトで定義し、後から更新していくという考え方です。連載の近年の回でも、このSDVとAUTOSARの関係が繰り返し論じられています。ポイントは四つ。SDVを支える基盤としてAUTOSARの共通化・再利用の価値が再評価されていること。多数のソフトをどう統合するかが中心テーマになっていること。従来の仕様駆動に加えて、まずコードを動かすCode First的な流れやオープンソースの波が議論されていること。そして高機能・つながる・更新できる領域で、APの役割が拡大していること。APはSDV時代の主役の一つだと言えます。

## Slide 15
SUMMARY
まとめ：分野外の技術者が押さえる要点
AUTOSARは車載ソフトの標準
「団体」と「標準仕様」の両方。すでに量産車で使われる事実上の標準。
CPとAPの2本立て
CP＝静的・制御系、AP＝動的・高機能系。置き換えではなく適材適所で共存。
APは汎用組み込み/ITに近い
POSIX＋C++＋プロセス分離＋サービス指向。LinuxやSOAの世界観と地続き。
既存スキルが活きる
Linux/POSIX、C++、サービス指向の経験は、APを学ぶ強力な足がかりになる。
出典：MONOist 連載「AUTOSARを使いこなす」（全40回）を基に構成
Notes: 最後にまとめます。分野外の方に持ち帰っていただきたい要点は四つです。一つ、AUTOSARは車載ソフトの標準で、団体と仕様の両方を指し、すでに事実上の標準になっていること。二つ、CPとAPの2本立てで、CPが静的・制御系、APが動的・高機能系。置き換えではなく適材適所で共存すること。三つ、APはPOSIX、C++、プロセス分離、サービス指向という、皆さんがよく知る汎用組み込みやITの世界観に近いこと。四つ、だからこそLinuxやPOSIX、C++、サービス指向の既存スキルが、APを学ぶ強力な足がかりになること。車載は特別な世界に見えて、土台の多くは皆さんの知識と地続きです。ぜひ『使いこなす』視点で踏み込んでみてください。以上です。